ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение разделов проекта Система водоснабжения и Система водоотведения на Объекте: База отдыха ООО «Свобода Моторс» по адресу: Ленинградская обл., Приозерский  район, пос. Громово (квартал 52 Мичуринского северного участкового лесничества, Приозерского лесничества)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования. | - Договор _______________________ г; - Проект освоения лесов на лесном участке площадью 20,0га, предоставленному в аренду сроком на 49 лет ООО «Свобода Моторс» для осуществления рекреационной деятельности по договору аренды №123/Р-2008-11 от 25.11.2008г. на территории квартала 52 Мичуринского северного участкового лесничества, Приозерского лесничества, 2224-ПОЛ, ОАО Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» Санкт-Петербург,2011г. Проект разработан ОАО Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский институт «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» в 2011г. Схема генерального плана 1:1000 |
| 2 | Наименование организации Заказчика | ООО «Свобода Моторс» |
| 3 | Источник финансирования | ООО «Свобода Моторс» |
| 4 | Наименование генеральной проектной организации |  |
| 5 | Наименование подрядной проектной организации |  |
| 6 | Срок выполнения проекта | С 01.06.2012 года по 01.09.2012 года |
| 7 | Срок строительства | 2013 год |
| 8 | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - проектная документация стадия «П», - проектная документация стадия «Р». |
| 9 | Прохождение экспертизы проекта | Да |
| 10 | Состав работ | Проектирование Системы водоснабжения и Системы водоотведения, включая очистные сооружения. |
| 11 | Тип и назначение объекта | База отдыха ООО «Свобода Моторс» на земельном участке площадью 20,0га в составе: Административно-общественный корпус; Крытая спортплощадка; Площадка с навесом для стоянки и разворота автомобилей; Охрана; Модульные котельные; Площадки для мусора; Поле для мини футбола; Площадка для настольного тенниса; Навес для настольного тенниса; Детские площадки; Площадка для отдыха; Летний театр; Навес у детской площадки; Тир; Шахматный павильон; Беседки; Ангар хозяйственный; Вертолетная площадка; Элинг для лодок; Лодочная станция; Ресторан с террасой; Хоз. блок; Хоз.площадка; Площадка для волейбола; Трансформаторная подстанция; Пункты хранения противопожарного инвентаря; Информационно-указательные щиты; Дома для проживания отдыхающих; Баня; Баня; Будки для хранения инвентаря. (Перечень зданий и сооружений принят в соответствии с Генеральным планом) |
| 12 | Перечень исходных данных и документации предоставляемой заказчиком | а) техническое задание. б) генеральный план 1: 1000 (в формате *.dwg); в) поэтажные планы строящихся объектов; г) сводный план инженерных сетей. д) электроснабжение объекта предусматривается от собственной трансформаторной подстанции. е) водоснабжение – от артезианской скважины на территории участка № 63. и) теплоснабжение – от комбинированных модульных котельных, располагаемых согласно генеральному плану. |
| 13 | Состояние окружающей среды | Экологическое состояние территории благоприятное |
| 14 | Назначение | 1.Разработать и согласовать разделы проекта Системы водоснабжения и Системы водоотведения, включая очистные сооружения для очистки хозяйственно бытовой канализации и поверхностных сточных вод с территории Базы отдыха ООО «Свобода Моторс» до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного назначения с согласование проекта с государственными органами. 2.Разработать и согласовать проект канализационной системы от источников до очистных сооружений. В качестве трубопроводов сети принять расчетно, предпочтение заказчика пластиковые трубы в изоляции полной заводской готовности и разработки КНС. Примечание: Оба проекта совместить. |
| 15 | Перечень разделов проекта, выполняемых подрядной проектной организацией | Состав проекта определяется на основания действующих нормативных документов в объеме необходимым для получения согласований во всех Региональных и Федеральных Государственных службах, а так же в негосударственных структурах для возможности строительства сетей канализации и очистных сооружениях. В соответствии с требованиями действующих СНиП и постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008.: 1. Очистные сооружения Пояснительная записка Оформляется в полном объеме с необходимыми исходно-разрешительными документами, и с отражением принятых проектных решений, расчетов нагрузок. ТХ - технологическая часть Разработать в полном объеме пояснительную записку. Степень очистки дождевых и канализационных стоков с территории до нормативов сброса в водоемы рыбо-хозяйственного назначения. Предусмотреть очистку поверхностного и канализационного стока от всех видов загрязнения, в том числе от: Минеральных загрязнений (песок, глина, известь и т.п.); загрязнений растительного происхождения (трава, листва, пыльца и т.п.); нефтепродуктов (проливы топлива, ГСМ и т.п.); СПАВ (помывка территории с использованием моющих средств. Моющих средств использующие при уборки домов, стирки белья, мытье посуды, помывки людей и т.д. Для обеспечения очистки предусмотреть: аккумулирующие ёмкости поверхностного и канализационного стока; блок очистки поверхностного и канализационного стока; технологическое оборудование. Аккумулирующие ёмкости поверхностного и канализационного стока - для накопления, усреднения качественного состава и первичной очистки. В качестве технологического оборудования применить насосное оборудование, систему гидросмыва и принудительного удаления осадка тки стоков, также предусмотреть размещение системы принудительного удаления нефтяной плёнки с поверхности воды. Для окончательной очистки ливневого и канализационного стока до качественных показателей, обеспечивающих сброс воды в водные объекты рыбохозяйственного назначения, предусмотреть блок очистки. В качестве технологического оборудования предусмотреть тонкослойный модуль отстаивания, систему поверхностно расположенных синтетических бонов для сбора нефтепродуктов, систему гидросмыва осадка, сорбционный фильтр. Проектом предусмотреть размещение принудительного удаления осадка при помощи насосного оборудования. Производительность блока очистки определить на расчётной стадии проекта. Проектом предусмотреть возможность устройства обводной линии (байпаса), а также колодца для отбора проб. Способ очистки – механический, с элементами эжекции, флотации, напорной и безнапорной фильтрации и сорбции без применения химических реагентов. Переливные и очищенные воды сбрасываются в реку. Конструктивные и объемно-планировочные решения Разработанные конструктивные решения должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость объекта в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, снижение шума, гидроизоляцию помещений, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность и экономическую эффективность принимаемых конструктивных решений. Выполнить все необходимы конструктивные расчеты и предоставить отдельными книгами по каждому объекту. Фундаменты – в соответствии с инженерно-геологическими условиями разрабатываются индивидуально. Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать расчетом. Конструктивную схему необходимо предварительно согласовать с заказчиком. ООС - охрана окружающей среды в текстовой части а) результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду; б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта строительства, включающий: результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; мероприятия по охране атмосферного воздуха; мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; мероприятия по охране недр; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях; в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат; в графической части г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, а также мест нахождения расчетных точек; д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов; е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения; ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности В соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008; ГОСТ 12.1.004-91, действующих СНиП, Сводов правил и Федеральных законов. Система электроснабжения Электроснабжение запроектировать на основании требований действующих нормативных документов. Подключение выполнить на основание имеющего проекта электроснабжения. Предусмотреть режим переключения в аварийный режим работы. Системы связи и слаботочные системы Определить проектом. Выполнить дистанционное управление контроля работ всех систем с пульта и сообщать о всех имеющихся ошибках на пульт управления диспетчерской в Административном корпусе Схема планировочной организации земельного участка Проект выполнить в увязке с окружающей застройкой и ландшафтом и проектом планировки территории. Спроектировать участок с учетом всех необходимых проездов доходящих до объекта и дорожно-тропиночная сети Базы с размещением на участке необходимого количества в соответствии с действующими нормами. - озеленение и элементы благоустройства на отведённом участке строительства; - обеспечение необходимыми проездами; - обеспечение подъезда пожарной техники; - инженерных объектов обеспечения. Предусмотреть эффективное использование участка с учетом окружающей застройки и ландшафта. Предусмотреть благоустройство в границах отвода участка, озеленение, наружное освещение. Разработать: Ситуационный план. Схему планировочной организации участка. Схему организации рельефа. План земляных масс. Разработать типы дорожных покрытий. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта строительства к проектируемым магистральным сетям инженерно-технического обеспечения. Предусмотреть ограждение территории объекта, способ и материалы согласовать с заказчиком в процессе проектирования. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе: а) декларацию промышленной безопасности опасных производственных объектов, разрабатываемую на стадии проектирования; б) декларацию безопасности гидротехнических сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования; в) иную документацию, установленную законодательными актами Российской Федерации. г) ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду; д) ПДС - предельно-допустимый сброс е) ПДВ - предельно-допустимый выброс ж) прочие разделы ОВ, ВК, КИПиА В основу проектирования принять концептуальное решение установка очистных сооружений на участке № 42 сброс очищенной стоков в реку. Согласно приложению №1 к техническому заданию генеральный план. 2. Система водоотведения Пояснительная записка а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод и хозяйственно бытовых; б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод и хозяйственно бытовых, объема вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры; в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов; г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков; е) решения по сбору и отводу дренажных вод; е) проектирование очистной станций; в графической части ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объектов строительства; з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод; и) план сетей водоотведения. к) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса; л) поперечный разрез сетей; м) чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов; н) разрезы выполнить 1:500; п) планы сетей выполнить 1:1000; р) расчеты; с) КНС. Способ прокладки трубопроводов – подземный; Определить точки подключения каждого здания, с указанием привязок, отметок. |
| 16 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | Основным критерием в разработке инженерных систем и выборе оборудования должна являться экономия энергоресурсов. Использованное оборудование и материалы должны иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с законом РФ «О сертификации продукции и услуг» |
| 17 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Разрабатывается в соответствии с Федеральным законом №174 «Об экологической экспертизе», Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. |
| 18 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с требованиями постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008; ГОСТ 12.1.004-91, действующих СНиП, Сводов правил и Федеральных законов. |
| 19 | Сметная документация | Разрабатывается в необходимом объеме. Разработать сметную документацию в рыночных расценках и в текущих ценах на момент выпуска проектной документации. В 4-х (четырех) печатных экземплярах и один экземпляр на электронном носителе. |
| 20 | Требования к защитным сооружениям и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ТУ и ИТМ ГО и ЧС МО) | Проектировщик выполняет в соответствии с действующими требованиями. Обследование территории на наличие взрывчатых веществ – Выполнено. |
| 21 | Требования к проектной документации | Внутриплощадочные сети выполнить в соответствии с действующими нормативными документами на основание Постановления правительства РФ № 87 от 16.февраля 2008 года. Согласование проектной документации с государственными органами и сбор исходных данных. Границы проектирования – от источника водоотведения и до точки сброса очищенных стоков. |
| 22 | Иные требования | При проектировании: обеспечить нормативно возможное сокращение санитарно защитной зоны очистных сооружений; согласовать точку сброса очищенных сточных и канализационных вод. согласование проектной документации |
| 23 | Количество экземпляров проектной продукции, передаваемой Заказчику проекта | В четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (PDF и DWG). |

| ПОДПИСЬ Заказчик : Директор ООО «Свобода Моторс» _______________________Нигматулин А.В. | ПОДПИСЬ подрядчик : _________________________ |
| --- | --- |